Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры  и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Полинчетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры  и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Полинчетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Первый заместитель

Генерального директора                                                                  С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству и проектным работам                                 И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                               Е.Г. Кузьмина

Главный архитектор проекта                                                           О.З. Воронова

Авторский коллектив

Руководитель проекта 						Бычков С.И.

Главный инженер проекта					Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. г. н.	Вайнберг Э.И.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. э. н.	Мачульская О.В.

Главный инженер проекта - экономист			Чельцова Н.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.		Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Инженер по ВИК и санитарной очистке			Рязанова Н.В.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 	Рукавишников Н.А.

Инженер-эколог 1 категории	,                                                                                    специалист по компьютерным технологиям		Пономарев С.В.

Ведущий архитектор						Зайчикова И.Н.

Архитектор 2 категории					Бажанова Е.В.

Архитектор							Самылов К.В.

Архитектор							Беликова И.В.

Инженер 1 категории						Корабинских М.

Инженер 								Шулая И.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Техник								Лисовский А.О.

Экономист								Романова А.С.

Экономист								Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Полинчетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Полинчетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Полинчетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон Полинчетского муниципального образования (М 1:50 000) (Основной чертеж). Фрагмент с. Полинчет (М 1:5 000) |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями использования территории Полинчетского муниципального образования (М 1:50 000). Фрагмент с. Полинчет (1:5 000). |
|  |  | 2.3 | Лист ГП3. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Полинчетского муниципального образования (М 1:50 000). Фрагмент с. Полинчет (1:5 000). |

ТОМ 2.  МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОЛИНЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение											7

1. Особенности и потенциал транспортно-географического положения	8

2. Природные условия развития территории					9

2.1. Климат										9

2.2. Почвы										10

2.3. Гидрография									10

2.4. Растительный и животный мир						11

2.5. Инженерно-геологические условия						11

2.6. Оценка инженерно-строительных условий					13

3.Лесные ресурсы и лесопользование						14

4.Современное состояние поселения							16

4.1. Земельный фонд								16

4.2. Население, расселение							16

4.3. Социально-экономическая ситуация					18

4.4. Социально-бытовая инфраструктура					19

5. Возможные направления развития поселения					20

6. Функционально-планировочная организация территории поселения	21

6.1. Проблемы территориального развития					21

6.2. Планировочная организация территории поселения			22

6.3. Функциональное зонирование территории поселения			25

7. Транспортная инфраструктура							32

8. Инженерная инфраструктура							36

8.1. Водоснабжение								35

8.2. Водоотведение бытовых стоков						38

8.3. Электроснабжение								39

8.4. Теплоснабжение								41

8.5. Санитарная очистка								41

8.6. Связь										43

9. Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды	46

9.1. Техногенная нагрузка							46

9.2. Состояние геологической среды						46

9.3. Состояние атмосферного воздуха					46

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод				47

9.5. Состояние почвенного покрова						47

9.6. Состояние растительного и животного мира				47

9.7. Состояние проблемы бытовых отходов					48

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории		48

9.9. Комплексная оценка территории						52

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды				53

10. Охрана объектов культурного наследия						55

11. Список использованных материалов						59

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Полинчетского муниципального образования (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» на основании муниципального контракта №0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Генеральный план определяет перспективные направления организации территории Полинчетского сельского поселения, с функционально-градостроительным использованием территории на долгосрочную перспективу, с учетом возможных направлений социально-экономического развития территории поселения.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, других действующих федеральных, областных и муниципальных нормативно-правовых документов.

Генеральный план включает Положение о территориальном планировании  Полинчетского муниципального образования, Материалы по обоснованию Генерального плана Полинчетского муниципального образования, с картами, перечень которых определен Заданием на подготовку проекта, а также составом документации по проекту, утвержденным Начальником управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратовым Р.К. в рамках разработки «Сводной программы комплексного проекта развития территорий муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области и проекта технологического обеспечения работ».

В составе Генерального плана выделены следующие сроки его реализации:

- 1-ая очередь – 2022 год (10 лет);

- расчетный срок на – 2032 год (20 лет).

При разработке Генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

- схемы территориального планирования Иркутской области, Тайшетского муниципального района (концепция);

- стратегические и программные документы социально-экономического развития Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский  район», Полинчетского муниципального образования;

- данные Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, материалы муниципальных органов власти;

- информационные ресурсы Интернет.

Проектные решения Генерального плана являются основой для разработки, правил землепользования и застройки Полинчетского муниципального образования.

Разработчики генерального плана выражают благодарность за помощь и поддержку при разработке проекта генерального плана Полинчетского муниципального образования Начальнику управления строительства,  архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратову Р.К., главному специалисту по вопросам строительства и архитектуры управления Черниховской Ю.И., Главе Полинчетского муниципального образования Смолину В. Е. и другим специалистам муниципального образования

1. ОСОБЕННОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальное образование Полинчетское сельское поселение образовано в соответствии с законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области» №100- 03 от 16 декабря 2004 г.

Граница муниципального образования начинается на границе с Красноярским краем, на левом берегу р. Бирюса, далее следует по границе с Красноярским краем в северо-восточном направлении до р. Карабула, идет вверх по течению р. Карабула – границе с Красноярским краем и на востоке территории, на водоразделе, переходит на исток р. Зептукея и следует по ней в направлении вниз по течению реки до устья на правый берег р. Чуна (Уда). Отсюда, пройдя по берегу до лесовозной дороги, граница пересекает р. Чуна (Уда) в месте моста через реку и далее следует по лесовозной дороге в северо-западном направлении до истока р. Огне, далее проходит по ней вниз по течению до устья и по левому берегу р. Чуна (Уда), следуя в направлении вниз по течению, выходит на границу с Красноярским краем на исходное место описания.

Протяженность границ – 281,8 км.

Полинчетское сельское поселение расположено на севере Тайшетского района. На севере и западе муниципальное образование граничит с Красноярским краем, на востоке с Брусовским МО, на юге с Тамтачетским поселением Тайшетского района.

Расстояние от поселка Полинчет до районного центра около 260 км, до ближайшей ж.д. станции Тамтачет – 40 км, из которых 14 км в весеннее-летний и осенний  периоды – труднопроезжие.

Транспортно-географическое положение крайне неблагоприятно для жизнедеятельности населения.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Климат

Климат территории Полинчетского поселения резко-континентальный с продолжительной холодной зимой и тёплым,  с обильными осадками, летом.

Средняя годовая температура воздуха примерно составляет – 3-4°С.

Наступление холодного периода начинается достаточно резко. Переход среднесуточных температур через 0°С происходит в середине сентября. Устойчивая отрицательная температура воздуха устанавливается в конце октября – начале ноября.

Весенний переход через 0°С наступает в апреле. Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 150-160 дней.

Самым холодным месяцем является январь. Средние январские температуры изменяются от – 20 до - 30°С.

Минимальные температуры снижаются до -45° С.

Снежный покров образуется  в середине октября и разрушается к концу апреля. Устойчивый снежный покров держится 170-180 дней. Мощность снежного покрова в северо-восточной части обычно не превышает 50 см, на остальной части территории зима более снежная. Толщина снежного покрова достигает 150-200 см.

Глубина сезонного промерзания грунтов – 210 см.

На рассматриваемой территории имеет место островное распространение малольдистой вечной мерзлоты.

Продолжительность тёплого периода, составляет примерно, 100 дней.  Наиболее тёплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля не превышает  +15-16 °С.

Максимальная температура достигает + 35- +40°С.

На территории поселения в среднем за год выпадает до 400 мм осадков. Около 60% осадков выпадает в летние месяцы, весной 12-15%, осенью – 20%, зимой в виде снега выпадает только 10%.

В холодный период преобладают ветры западных направлений, в теплый – северо-западных.

В хорошо защищённых местах наблюдается не более 2 дней с сильным ветром, на открытых – до 26-28 дней.

На территории Полинчетского поселения возможны опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, заморозки, очень сильный ветер, сильный продолжительный дождь, сильный ливень, град, грозы, туманы.

В жаркую погоду существует чрезвычайная пожароопасность.

Резкое ухудшение погодных условий обычно связано с прохождением холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры воздуха.

Согласно Схеме климатического районирования Иркутской области рассматриваемая территория характеризуется как территория оптимального увлажнения с умеренно тёплым летом и умеренно суровой зимой со средней  температурой января выше  -30° С.

Уровень дискомфортности, определяемый климатическими условиями, - средний.

Согласно климатическому районированию (СНиП 23-01-99) рассматриваемая территория относится к району  I В.

2.2. Почвы

На территории Полинчетского поселения наиболее распространены подзолистые и дерново-подзолистые почвы.

Почвы недостаточно плодородны. Для повышения их плодородия необходимо внесение органических и минеральных удобрений, а также на отдельных участках – известкование.

2.3. Гидрография

Гидрографическая сеть Полинчетского сельского поселения представлена рекой Чуна и её многочисленными левыми и правыми притоками, наиболее крупные из которых реки Горчет, Кадаран, Кополичет, Зелтаки, Зептукен, по которой проходит  восточная граница поселения.

Река Чуна и её притоки относятся к бассейну реки Ангара.

Реки Полинчетского муниципального образования, как и реки всего Тайшетского района, относятся к рыбохозяйственным водоёмам высшей категории.

Коэффициент расчленённости речными долинами территории поселения равен 0,3. На 1 км2 площади поселения приходится  0,5-0,8 км рек. Течение рек плавное, спокойное, реки образуют многочисленные меандры, в результате чего образуется много островов и старичных озёр.

В связи с продолжительной и холодной зимой для рек поселения характерен длительный период ледостава (до 6 месяцев). Реки обычно замерзают в первой половине ноября  и вскрываются в конце апреля. Наибольшей толщины (1,0-1,5 м) лёд достигает в конце февраля – начале марта.

Преобладает снеговое  питание рек. В мае на реках наблюдается половодье.

Во время паводков затапливаются дома, расположенные по берегам рек.

Годовой сток рек составляет 2,5 л/сек с км2.

Для территории поселения характерен как местный, так и транзитный сток. В структуре стока преобладает транзитный сток.

Воды пресные, и даже ультрапресные, минерализация не превышает 100 мг/л. Мутность рек невысокая.

Обеспеченность населения Полинчетского района  устойчивым речным стоком довольно велика и составляет 201-300 тыс. м3/год на человека.

2.4. Растительный и животный мир

Территория Полинчетского поселения находится в пределах таёжной зоны с характерными для этой зоны животным и растительным миром.

99,5% территории поселения покрыто лесом.

Из лиственных пород в лесах произрастают берёза, осина, ольха, ива, из  хвойных – сосна, ель, пихта, лиственница, кедр.

В лесах встречается кедровый стланик, ивовый кустарник, багульник. Вдоль рек сосновые леса часто имеют моховой и лишайниковый покров. В лесах много черники, голубики, брусники и других ягод.

В лесах также много грибов и лекарственных растений.

В таёжных лесах поселения  обитают лось, бурый медведь, соболь, косуля, колонок, росомаха, рысь, белка, бурундук, горностай,  барсук, заяц-беляк, заяц-русак, ондатра и др.

На многие из этих видов разрешена охота.

Из пернатых весной появляются жаворонки, скворцы, ласточки, стрижи, трясогузки, зяблики, кукушки. На водоёмы весной прилетают утки, гуси, журавли, цапли.

Охота разрешена на глухаря, тетерева, рябчика, белую и бородатую куропатку.

Из пресмыкающихся водятся ящерицы, змеи.

Реки богаты рыбой: хариус, щука, налим, карась, окунь, и др.

В общем растительный и животный мир Полинчетского сельского поселения удовлетворяет потребности населения в продуктах лесоводства, охоты и рыболовства.

2.5. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия района определяются его рельефом и геоморфологией, геологическим строением и тектоникой, гидрогеологическими условиями, опасными природными процессами (геологическими и гидрометеорологическими).

Рельеф и геоморфология

Согласно геоморфологическому районированию рассматриваемая территория находится в пределах Ангаро-Чунского плато с невысокими трапповыми сопками.

Северная часть поселения приурочена к плоским участкам плато, практически не затронутым эрозией, южная часть поселения – к участкам плато с волнистыми междуречьями, расчленёнными глубокими долинами.

Расчленённость рельефа на большей части территории поселения составляет 0,3-0,4 км, в северо-восточной части поселения она снижается и не превышает 0,7-1.0 км.

Превышение над урезом воды в реках составляет 100-150 м.

Абсолютные отметки рассматриваемой территории изменяются от 164.8     до  300,0 м.

Геологическое строение

Территория рассматриваемого поселения находится в пределах южной части Сибирской платформы, в строении которой участвуют породы кристаллического фундамента и осадочного чехла.

Породы кристаллического фундамента сложены кристаллическими сланцами, гнейсами, кварцитами архея и протерозоя.

Породы осадочного чехла в верхней части разреза на рассматриваемой территории представлены отложениями девона, карбона и юры, сложенными скальными и полускальными, неустойчивыми к выветриванию песчаниками, аргиллитами, мергелями.

Породы четвертичного возраста почти повсеместно перекрывают коренные породы, достигая наибольшей мощности в речных долинах.

В общем, мощность четвертичных отложений изменяется от 3-4 м до 20-30 м и более.

Поймы и террасы речных долин  сложены аллювиальными отложениями, представленными песчано-глинистыми отложениями с включениями гальки и гравия.

На склонах речных долин развиты делювиальные  глинистые отложения с включением обломочного материала, водораздельные пространства сложены субаэральными лёссовыми породами.

На заболоченных участках поселения распространены болотные отложения, представленные иловатыми суглинками.

Основаниями всех сооружений на территории поселения повсеместно являются четвертичные отложения, часто с невысокими прочностными и деформационными характеристиками, а также обладающие просадочными свойствами (лёссовые породы).

В северо-восточной части территории возможно наличие мёрзлых грунтов с мощностью от 15 до 60 м.

Наличие на территории поселения слабых,  просадочных,  мёрзлых  грунтов значительно осложняет условия строительства.

Гидрогеологические условия

На рассматриваемой территории подземные воды пользуются очень широким распространением. Наиболее распространены трещинно-пластовые воды карбона.

Водоносный горизонт песчаников, мергелей карбона приурочен к Ангаро-Ленскому  сложно построенному артезианскому бассейну, где переслаиваются осадочные толщи  водоупорных и водопроницаемых пород.

Мощность карбонового водоносного горизонта изменяется от 300 до 500 м. Водоносный горизонт хорошо защищён от загрязнения.

Водоносными являются также аллювиальные песчано-глинистые отложения.

Как следует из Семы территориального планирования Иркутской области средний модуль стока подземных вод составляет 0,83 л/сек км2.

На каждого жителя Иркутской области, в том числе Полинчетского поселения  приходится   22,16 м3/сут, что на 2-3 порядка выше современного потребления

Подземные воды обладают разнообразным химическим составом. Наряду с пресными и ультрапресными водами верхних водоносных горизонтов, к глубоким водоносным горизонтам приурочены рассолы с минерализацией до 200-400 г/л и более.

Минеральные воды в интервале глубин 500-1000 м могут быть вскрыты в любой точке поселения.

На рассматриваемой территории подземные воды залегают   на глубине до 2 м и местами выходят на поверхность. Такое высокое положение уровня подземных вод значительно осложняет условия строительства.

Опасные геологические процессы

На территории Полинчетского поселения имеют место подтопление и заболачивание, эрозия, оползни, просадочность, криогенные явления.

Подтопление и заболачивание в основном обусловлено природными факторами: высоким залеганием слабопроницаемых пород, относительно большим количеством атмосферных осадков при слабой испаряемости в условиях резко континентального климата.

Оползни. Проявление оползней возможно на склонах речных долин, сложенных глинистыми грунтами и подмываемых речными водами, в откосах выемок транспортных магистралей.

Эрозия. На рассматриваемой территории преобладает речная эрозия. С ней связан размыв берегов.

Площадная эрозия и образование оврагов ввиду незначительных уклонов поверхности развиты слабо.

Просадочные деформации связаны с выходом на поверхность лёссовых пород. При мощности этих пород свыше 10 м и при их замачивании степень риска деформаций существенно возрастает.

Деформации, связанные с мёрзлыми породами, и криогенные явления. Наличие мёрзлых пород на территории поселения осложняет процесс строительства и эксплуатации инженерных сооружений.

Развитие криогенных процессов: образование наледей, бугров пучения, морозобойных трещин – нарушают устойчивость инженерных сооружений, повреждают дорожное покрытие.

2.6. Оценка инженерно-строительных условий

Анализ инженерно-геологических условий позволяет сделать вывод, что инженерно-строительные условия, обусловленные развитием  таких процессов, как подтопление и заболачивание, эрозия, оползни, просадки, мерзлотные явления, территории Полинчетского сельского поселения являются сложными, требующими значительных затрат по инженерной подготовке территории.

Территория поймы р. Чуна и её притоков, затапливаемые паводком,  исключаются из градостроительного освоения.

3. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Около 481559 га Полинчетского муниципального образования покрыты лесами. Все леса находятся на территории Бирюсинского лесничества, Кондратьевского участкового лесничества.

В том числе, леса Кадарейской дачи занимают 126267 га, Кондратьевской – 172513 га, Полинчетской – 182179 га.

Лесосырьевые ресурсы всего Тайшетского района составляют 454,6 млн. м3, 74,9% этого объёма приходится на ценные хвойные породы.

По этому показателю район относится к наиболее многолесным районам Иркутской области.

Лесистость Тайшетского района, по состоянию на 01.01.2010 г., составила 90,5%.

Леса, расположенные на землях лесного фонда Бирюсинского лесничества, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

К защитным относятся полосы лесов вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог объектов общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской федерации, зелёные зоны, лесопарковые зоны.

К этой же категории относятся ценные леса, включающие:

- орехово-промысловые зоны,

- запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов,

- нерестоохранные полосы лесов.

В соответствии со статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации использование лесов может быть следующих видов:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка  и сбор не древесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

- ведение сельского хозяйства.

Следует заметить, что при площади охотничьих угодий в 2452, тыс. га Тайшетский район традиционно, до определённого времени, относился к числу охотопромысловых. В настоящее время потенциал охотничьих ресурсов  в значительной мере утрачен в связи с интенсивными промышленными рубками леса.

Лесной фонд, находящийся на территории Тайшетского района характеризуется высокой степенью пожарной опасности. Средний класс  пожарной опасности лесного фонда равен 2,7. На территории 99% площадей лесного фонда лесные пожары могут возникать практически в течение всего пожароопасного сезона, особенно в период пожарных максимумов.

Ведение лесного хозяйства должно обеспечить:

- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья человека;

- многоцелевое неистощительное пользование лесным фондом для удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в древесине и других лесных ресурсах; воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;

- рациональное использование земель лесного фонда;

- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе технической политики, использования достижений науки, техники и передового опыта;

- сохранения биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.

На территории лесничеств производится лесовосстановление, что является важнейшим мероприятием, выполняемым лесхозами и арендаторами лесных участков. Для этого в районе имеется 5 лесных питомников, общей площадью 15 га. В этих питомниках ежегодно выращивается 4 млн. сеянцев сосны.

4.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Земельный фонд

Земельный фонд поселения составляет 340,5 тыс. га, из которых   99,5% заняты лесами, 0,5% приходится на земли сельскохозяйственного назначения.

Все сельскохозяйственные земли расположенные по берегам р.Чуна (Уда), 315 га этих земель использует население, 120га заняты юридическими организациями. Остальная часть сельскохозяйственных земель, не  используются.

Таблица 1

ТЕРРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВНИЯ, ГА (по состоянию на 01.01.2012)

| Общая площадь - всего | 340516,2 |
| --- | --- |
| В том числе: |  |
| Предоставленная юридическим лицам в аренду | 253 |
| Предоставленная физическим лицам в аренду | 160 |

Площадь, отведённая под места захоронения – 2,5 га.

4.2. Население, расселение

Численность населения сельского поселения (по данным федеральной службы государственной статистики, с учетом  Всероссийской переписи населения 2010 г.) по состоянию на 01.01.2012 г.–  502 человека (2010 г. – 523, 2011 г. - 519).

Рисунок 1

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛИНЧЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ЧЕЛОВЕК

Рисунок 2

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА МО НА 01.01.2012 Г., В %

Численность всех пенсионеров – 145 (26,6 % от общей численности населения). Численность работающих пенсионеров – 6.

Для поселения характерна естественная убыль населения, сложившаяся в результате превышения смертности над рождаемостью, старение населения, отрицательное сальдо механического движения.

На территории Полинчетского муниципального образования высокий уровень  безработицы.

По состоянию на 01.01.2011г. в сельском поселении насчитывалось  100 человек безработных. За последние годы количество работающих за пределами поселения возросло.

На территории поселения ощущается дефицит трудовых ресурсов по определенным рабочим специальностям из-за оттока в другие районы.

Население поселения живет в основном за счет своего личного подсобного хозяйства.

В настоящее время на территории поселения расположено три населенных пункта.

Административный центр муниципального образования – п. Полинчет расположен на левом берегу р, Чуны (Уды) с. Кондратьево – на правом берегу Чуны, вновь образованный населенный пункт, не оформленный в настоящее время юридически – на правом берегу Чуны, в урочище «Кадарея», на землях подсобного хозяйства  не существующего ГП «Полинчетский химлесхоз».

Таблица 1

| НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ В СОСТАВЕ ПОЛИНЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| --- |
| Название населенного пункта | Числен-ность населе-ния на 01.01.2011 г., человек | Площадь, га | Число дворов, единиц | Расстоя-ние населен-ного пункта до област-ного центра, км | Расстояние населен-ного пункта до центра муници-пального района, км | Расстоя-ние населен-ного пункта до ближай-ших ж/д вокзала, станции, плат-формы, км | Расстоя-ние населен-ного пункта до ближай-шего автовок-зала (авто-станции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок общественного транспорта |
| пос.Полинчет | 345 | 86,5 | 143 | 937 | 261 | 37 | 261 | да |
| с.Кондратьево | 188 | 71,5 | 57 | 932 | 266 | 32 | 266 | да |
| Урочище "Кадарея"* | 24 |  |  |  |  |  |  |  |

4.3. Социально-экономическая ситуация

На территории муниципального образования нет градообразующих  предприятий.

На территории муниципального образования функционирует 8    предприятий малого бизнеса, из которых 3 КФК, которые занимаются выращиванием и реализацией продуктов животноводства, овощеводства и  лесозаготовками, 2 малых предприятия занимаются заготовкой и реализацией древесины, 3 индивидуальных предпринимателя заняты обеспечением населения продуктами питания и промышленными товарами.

Работоспособное население поселения занято частично в вышеуказанных предприятиях, многие работают в соседних поселениях, где есть предприятия, некоторые выезжают на работу за пределы области.

85% семей содержат личные подсобные хозяйства, многие из них    могли бы реализовать излишки мясомолочной, овощеводческой продукции,         но по причине бездорожья и большой отдаленности от районного центра   этого не происходит.

По той же причине не открываются предприятия малого бизнеса по производству продуктов животноводства, продуктов овощеводства, предприятия лесопромышленного  комплекса и другие.

Обеспечение населения продуктами питания и товарами первой  необходимости удовлетворительное, как следствие налаженной торговой   сети и широкого распространения личных подсобных хозяйств у населения.

На территории муниципального образования торговлю осуществляют   5 магазинов индивидуальных предпринимателей. Хлебом население поселения обеспечивает индивидуальное предприятие «Нива».

В урочище «Кадарея» начало работать КФХ, занимающееся  заготовкой и реализацией древесины, выращиванием и реализацией продуктов овощеводства и животноводства.

На территории поселения функционирует 4 магазина общей площадью торгового зала 146,5 кв. м.

Значительная доля населения в поселении имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Для поселения характерна высокая дотационность местного бюджета. Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета поселения составляет 4,5%.

Основным источником доходов являются аренда земель во временном пользовании у поселения и оказание нотариальных услуг.

4.4. Социально-бытовая инфраструктура

Общая площадь жилищного фонда на начало 2012 г. составила 9370 кв. м.  Среднедушевая обеспеченность обшей площадью жилищ составила около 18,7 кв.м.

Высокий износ жилищного фонда имеет место в п.Полинчет, ветхое  состояние жилищ в с.Кондратьево, строительство нового жилья в поселении отсутствует.

Из социальных объектов на территории поселения находятся:

- Полинчетская средняя общеобразовательная (75учащихся), в т.ч.  Кондратьевская начально-образовательная школа (15 учащихся)

- Дом культуры,

- сельский клуб,

- две библиотеки(с.Полинчет, с.Кондратьево),

- два фельдшерско-акушерских пункта, которые не обеспечены квалифицированными медицинскими работниками, в частности  в с. Кондратьево, в котором проживает в основном население пенсионного возраста нет медицинского работника;

- отделение почтовой связи;

- 4 магазина общей площадью торгового зала 146,5 кв. м.

Учащиеся из урочища «Кадарея» раз в неделю подвозятся в п. Полинчет, где имеется помещение для проживания учащихся.

Проблемы: высокая степень износа основных фондов СДК, сельского клуба, ФАП, СОШ.

В муниципальном образовании не существует площадок для занятия населения физкультурой и спортом, единственная спортплощадка расположена при Полинчетской средней образовательной школе.

Учреждения социальной сферы имеют устаревшую материально-техническую базу.

Из-за отсутствия в бюджете муниципального образования  средств  отсыпка дрог и текущий ремонт не осуществляется.

По причине непроезжих дорог услугами транспорта население не обеспечено.

Местной телефонной и сотовой связи в поселении не существует.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Возможные направления развития Полинчетского сельского поселения определяются его транспортно – географическим и природно-ресурсным потенциалом, наличием земельных, водных и лесных ресурсов, благоприятными экологическими условиями, возможностями для занятия личным подсобным хозяйством.

Полинчетское поселение в целом богато, большими площадями дерново-карбонатных почв, обладающих высокими лесорастительными свойствами.

Использование потенциала лесных земель должно строиться на полной реализации полезностей леса – средоформирующих, сырьевых, продовольственных, лекарственных, кормовых, охотничьих, рекреационных и т.д. в соответствии с  лесохозяйственным регламентом Бирюсинского лесничества Агентства лесного хозяйства Иркутской области.

Как и весь Тайшетский район поселение расположено в зоне рискованного земледелия

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на закупаемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание низкомеханизированного труда.

Однако, с  учетом социально-экономической ситуации в стране вероятна необходимость сохранения и развитие самозанятости и самообеспечения населения путем развития личного подсобного хозяйства, охоты, рыболовства.

В целях развития мелкорозничной торговли целесообразно строительство объектов торговли во всех населенных пунктах поселения.

В урочище «Кадарея» при непосредственном участии населения могут быть построены начальная школа, ФАП и ЛЭП – 10  Полинчет – Кадарея.

Степень реализации возможных направлений развития  поселения определяется социально – экономической ситуацией в стране и  в Иркутской области, действующей в разные периоды развития  поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Оценка численности населения

В силу значительной неопределенности социально-экономической и демографической ситуации (и в том числе миграционной ситуации) в стране, Иркутской области и на территории Тайшетского района перспективная численность населения поселения на расчетный срок может быть оценена сугубо ориентировочно в 0,4  тыс. человек, на первую очередь – 0,45.

Численность населения по населенным пунктам может составить: Полинчет – 0,25, Кондратьево – 0,15, Кадарея – 0,03 тыс. человек.

6. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Целью Генерального плана Полинчетского сельского поселения является создание благоприятных градостроительных  условий устойчивого развития территории поселения в сложившейся социально-экономической ситуации.

Одной из главных задач Генерального плана является определение оптимального перспективного градостроительного направления развития Полинчетского сельского поселения на расчетный срок до 2032 года.

Для выполнения этой задачи Генеральным планом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создания условий устойчивого развития поселения на первую очередь и расчетный срок:

- определение новых проектных (в т.ч. первая очередь) и резервных территорий для развития жилых, производственных, рекреационных зон поселения;

- реконструкция общественного центра обслуживания населения;

- реконструкция объектов существующей транспортно-инженерной инфраструктуры.

Определяющим планировочные решения и функциональное зонирование территории является изменение социально-экономической ситуации и принцип развития многофункциональной территории.

Основой проектных решений является сохранение и развитие сложившегося транспортно-планировочного и ландшафтного каркасов и существующего, исторически-сложившегося расселения поселения.

# 6.1. Проблемы территориального развития

Комплексная оценка территории поселения выявила основные проблемы территориального развития, приведенные ниже.

Проблема дефицита земельных ресурсов

Одна из главных проблем поселения общая для большинства муниципальных образований  Тайшетского муниципального район, это дефицит территориальных ресурсов. Большая часть территории поселения занята землями лесного фонда, не находящимися в ведении муниципалитета, вследствие чего:

- невозможно распоряжаться большей частью собственных территориальных ресурсов в целях размещения тех или иных необходимых объектов на его территории;

- отсутствуют свободные территории, необходимые для расширения и развития населенных пунктов.

Проблема дисперсности застройки  населенных пунктов

В границах  пос. Полинчет значительные территории не задействованы в градостроительной деятельности, не заняты частными домовладениями, муниципальными и коммерческими объектами.

Такие территории на практике оказываются деградирующими, фактически превращаются в свалки или занимаются самовольно под неконтролируемое функциональное использование.

Проблема формирования общественно-делового центра

В пос. Полинчет отсутствует планировочно выраженный общественно-деловой центр, так как все объекты общественного назначения находятся в разных частях поселка и не формируют выраженное центральное ядро.

Объекты общественного назначения размещены как составная часть кварталов жилой застройки. Отсутствует система озеленённых бульваров, аллей, парков. Насыщение зоны объектов общественно-делового назначения неполное

# 6.2. Планировочная организация территории поселения

Исторически, в силу природных условий, развития  дорожной сети и важнейших элементов природного ландшафта, сложилась характерная для этого поселения линейная планировочная структура, тесно увязанная с р.Чуна, протекающей  в южной части территории поселения.

Такой вид планировочной структуры имеет свои  положительные стороны, т.к. три населенных пункта  (пос.Полинчет, с.Кондратьево, д. Кадарея) привязаны к одной реке, не разбросаны по территории поселения и находятся близко друг от друга. Однако отрицательным моментом является то, что они находятся по разные стороны реки (деревня Кадарея находится в стадии оформления  официального статуса).

Большая часть территории поселения занята лесами и в настоящее время не осваивается.

Планировочная структура поселения  является неотъемлемой частью планировочной структуры Тайшетского района. Основные элементы планировочной структуры поселения – планировочные оси и планировочный центр, являются, в свою очередь, второстепенными элементами планировочной структуры района.

Развивающаяся планировочная структура района определяет градостроительную стратегию дальнейшего формирования планировочной структуры поселения, и наоборот, развитие планировочного центра Полинчетского поселения и планировочных осей поселения, может позитивно повлиять на планировочную ситуацию на территории Тайшетского района.

Опорный каркас поселения представляют 3 населенных пункта, автомобильная дорога ”Тамтачет-Полинчет-Кондратьево” и река Чуна.

Река Чуна является исторической осью расселения, в настоящее время исполняет функции ландшафтно-рекреационной оси опорного каркаса поселения.

Главным центром поселения является  пос. Полинчет,  входящее в систему планировочных центров Тайшетского района и являющееся второстепенным планировочным подцентром планировочной структуры Тайшетского района.

В поселении расположен набор основных  объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического обслуживания и находятся все производственные, в том числе сельскохозяйственные объекты поселения.

Второстепенным центром поселения является с.Кондратьево, второй по численности населения и по значимости населенный пункт поселения. Здесь находятся отдельные объекты социально-бытовой и транспортно-инженерная инфраструктура, в связи с чем,  необходимо их дальнейшее  развитие.

Второстепенным подцентром поселения является вновь созданная д. Кадарея. (деревня не имеет пока официального статуса).

Планировочная структура муниципального образования «Полинчетское сельское поселение» Генеральным планом предлагается открытой.

В качестве элементов планировочной структуры поселения Генпланом рассматриваются  2 населенных пункта,  автомобильная дорога и река Чуна.

В качестве основной транспортно-планировочной оси Генеральным планом рассматривается автомобильная дорога ”Тамтачет-Полинчет-Кондратьево”, второстепенная ландшафтно-природная планировочная ось рассматривается вдоль р.Чуна.

Главным планировочным центром, объединяющим и организующим территорию Полинчетское сельского поселения, Генеральным планом  рассматривается поселок Полинчет.

Второстепенным планировочным центром, организующим южную часть территории поселения,  Генеральным планом рассматривается с.Кондратьево, расположенное на противоположенной стороне реки.

Новое строительство размещается  в пределах существующих границ  поселка Полинчет. Выбор территории сделан на основе анализа планировочной структуры и градостроительных возможностей поселения (см. схему «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Границы населенных пунктов. Функциональные зоны. Основной чертеж »).

Планировочная структура поселка Полинчет

Планировочная структура поселка формируется для обеспечения компактного размещения  и взаимосвязи функциональных зон, в увязке с  общественно-деловым центром, объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, в целях  эффективного использования территории.

В настоящее время расчленено-линейная планировочная структура пос. Полинчет в целом не сформирована. Основу планировочной структуры поселка составляют два жилых образования, отделенные друг от друга главной улицей

Оба жилых образования имеют подъезды со стороны автодороги, а также связаны между собой внутрипоселковыми дорогами.

Главный планировочный центр села не сформирован –  объекты общественно-делового назначения разбросаны по всему поселку.

Главную планировочную ось поселка составляет центральная  магистральная улица, поперечная связь транспортного каркаса обеспечивается внутриквартальными проездами.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры пос. Полинчет с незначительными реконструктивными мероприятиями.

Генеральным планом предлагается территориально-планировочная организация поселка Полинчет в составе  двух планировочных районов – Северо-западного и Восточного.

Архитектурно-планировочное решение территорий планировочных районов образует единую композицию со сложившейся структурой застройки поселка.

В состав планировочных районов входит селитебная территория, связанная с общественным центром поселка улицами для автомобильного и автобусного сообщения и системой зеленых насаждений общественного пользования.

Границей, делящей поселок на планировочные районы, является центральная магистральная улица.

1. Северно-западный планировочный район Генеральным планом формируется на основе  селитебных  территорий поселка, в состав которых входят объекты и учреждения социально-бытовой инфраструктуры, территории производственного использования, с расположенными здесь предприятиями лесозаготовки, территорию кладбища.

2. Восточный планировочный район Генеральным планом формируется на основе  развивающегося общественно-делового  центра поселка, включающего в себя здание администрации, отделение  связи, магазины.

Район включает в себя селитебные территории, территорию производственного использования, с расположенными на ней объектами лесозаготовки и размещающимися здесь объектами коммунально-складского хозяйства.

Генеральным планом предлагается формирование в этом планировочном районе одного участка жилой территорий усадебной индивидуальной застройки.

Развитие планировочного центра поселка Полинчет

Общественно-деловой центр, в силу своей разуплотненной застройки, располагает резервными территориями для размещения планируемых объектов общественного назначения.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой территории в центре поселка, с размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично, периодического пользования.

На дальнейшей стадии Генерального плана – «Проекте  планировки пос. Полинчет» необходимо разработать и сформировать общественно-деловой центр села.

Увеличение размеров селитебных зон ведет к возрастанию роли транспортно-пешеходной сети.

Транспортная схема поселка решена с учетом существующей структуры уличной сети. Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция (см. раздел «Транспортная инфраструктура»).

Предложенная Генеральным планом Полинчетского сельского поселения архитектурно-планировочная структура предусматривает развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной планировочной среды.

Основные градостроительные мероприятия:

- совершенствование планировочной структуры;

- частичная реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- формирование новой жилой застройки поселка;

- формирования  общественного центра;

- формирование  инженерно-транспортной сети территории поселка;

- организация благоустроенной зеленой зоны с элементами рекреации.

Планировочная структура территорий новой жилой застройки

Генеральным планом предусмотрено незначительное развитие пос. Полинчет за счет  новой жилой застройки  поселка.

Планировочную структуру данной территории Генеральный план предлагает решить органично с существующей структурой населенного пункта, соблюдая соответствие направлениям существующих улиц и установившиеся параметры жилых кварталов.

Территории новой жилой застройки предлагается оснастить  инженерно-транспортной инфраструктурой.

Планировочная структура с. Кондратьево.

Данный населенный пункт имеет простую планировочную структуру с выделенным центром и прочей периферийной территорией под жилую застройку.

Генеральным планом не предусмотрено каких-либо значимых мероприятий по реконструкции и совершенствованию планировочной структуры данного населенного пункта.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой территории в центре села, с размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного пользования.

6.3. Функциональное зонирование территории поселения

Функциональное зонирование – это зонирование проектируемой территории по функциональным зонам, видам и подвидам функционального использования (назначения) земель, с учетом распространения зон специального и особого градостроительного регулирования.

Функциональное зонирование определяет  укрупнённые рамочные условия использования территории,  обязательные для всех участников территориальных отношений и градостроительной деятельности.

Карта функционального зонирования территории подготовлена исходя из особенностей современного использования территории поселения, с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории объектами транспортно-инженерной инфраструктуры.

С целью развития и преобразования функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2032 года, Генеральным планом поселения разработаны границы функциональных зон  в соответствии с нижеприведенным перечнем:

1. Жилая зона

Жилая зона включает в себя  усадебную застройку (индивидуальной и малоэтажной многоквартирной). Жилые зоны выявлены во всех населенных пунктах поселения.

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – максимально компактное размещение таких территорий. Такое решение продиктовано как объективной целесообразностью, так и спецификой местных условий, обнаруживающих дефицит свободных пригодных для строительства территорий в муниципальном образовании.

Генеральным планом предусматривается возможность формирования частичной усадебной застройки  на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками в пос. Полинчет и с. Кондратьево.

Генеральным планом определены новые территории под размещение индивидуальной жилой застройки в существующих границах пос. Полинчет, на неиспользуемых территориях села.

В с. Кондратьево значительных мероприятий по развитию жилой зоны не предусматривается.

2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, культового назначения, учреждениями здравоохранения, социальной защиты, общеобразовательной школы, дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Общественно-деловая зона выявлена в пос. Полинчет и частично в с. Кондратьево.

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в центре поселка Полинчет на свободных территориях.

Дальнейшее формирование общественно-деловой зоны пос. Полинчет и развитие общественно-деловой зоны с.Кондратьево предлагается за счет размещения первоочередных объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического пользования.

Развитие зоны общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль основных улиц (планировочных осей) населенных пунктов и на их пересечении.

Размещать планируемые объекты общественного назначения предполагается в комплексе с действующими объектами на свободных от застройки или занятых недействующими объектами территориях, формируя тем самым единую законченную систему общественного центра.

Формирование зоны общественно-делового центра предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования (скверы, бульвары и др.).

3. Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные территории,  автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Основу производственной деятельности поселения составляют малые предприятия занимающиеся лесозаготовкой и реализацией древесины.

В Генеральном плане рассматривается сохранение лесозаготовки и деревообработки как базовой отрасли промышленности и стимулирование качественного развития  данной отрасли.

Генеральным планом  предусмотрены мероприятия по развитию производственной зоны с целью определения территорий для новых производственных и коммунальных объектов, а так же мероприятия по улучшению качества жилой среды посредством снижения негативного влияния производственных объектов на жилую застройку

Существующие производственные объекты, функционирующие  в промышленной  зоне пос. Полинчет, предлагается сохранить на этих же площадках. Качественное развитие данных территорий предполагается осуществлять за счет следующих мероприятий:

- запрет на размещение новой жилой застройки в границах санитарно-защитных зон предприятий;

- запрет на строительство новых жилых домов на месте ветхих, расположенных в границах санитарно-защитных зон предприятий.

4. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями, садово-огороднических участков.

Основу сельскохозяйственной зоны поселения составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Зона сельскохозяйственного использования выявлена во все населенных пунктах поселения.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

Генеральным планом предлагается расширение и развитие территорий предназначенных для размещения садовых участков внутри населенного пункта с. Кондратьево

В перспективе в данном селе не предусмотрено развитие жилой функции, поэтому имеющиеся территориальные резервы внутри данных населенных пунктов целесообразно использовать для возможного развития территорий подсобных хозяйств.

5. Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения включает в себя территории, занятые скверами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

В состав рекреационной зоны Полинчетского МО  входят озелененные территории общего пользования,  леса населенных пунктов, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегу р.Чуна.

6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры.

Отдельные объекты выявлены во всех населенных пунктах поселения.

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерно-транспортной инфраструктуры на территории поселения и населенных пунктах.

7. Зона специального назначения

Включает в себя территории кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов,  скотомогильников.

Зона специального назначения выявлена на территории пос. Полинчет, на юге территории с. Кондратьево  в виде территорий кладбищ, а также  территории свалок ТБО, расположенных  в 300 м от  южной границы пос. Полинчет и в 300 м от северной границы с.Кондратьево.

Генеральным планом предлагается реконструкция и проведение соответствующих мероприятий на территориях кладбища и свалки твердых бытовых отходов.

8. Зона объектов водного фонда

Включает в себя территории реки Чуны и ее притоков. Выявлены на территории всего поселения.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

9. Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса,  запретные полосы лесов вдоль водных объектов; защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  нерестоохранные полосы лесов, эксплуатационные леса.

Зона лесов лесного фонда выявлена на территории поселения.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

10. Зоны с особыми условиями использования (см. раздел «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды»).

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны

- первый пояс ЗСО;

#### санитарные разрывы от линий ЛЭП;

- санитарные разрывы  от нефтепровода.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения:

- границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1% обеспеченности;

- заболоченные территории.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено, за исключением  границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1% обеспеченности.

Функциональное зонирование территории  поселка Полинчет

В границе поселка Полинчет устанавливаются следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона

Частично новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье территориях пос. Полинчет путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками.

Генеральным планом  определены новые территории под жилую застройку в структуре жилого фонда, как индивидуальная жилая застройка.

Генеральным планом предлагается:

- на первую очередь (2022 г.) - территория для развития социально-бытовой инфраструктуры в общественно-деловом центре;

- на расчетный срок (2032 г.)  - территория для развития жилищного строительства - размещение усадебной  застройки (индивидуальной и многоквартирной).

Ориентировочная площадь территории – 0,6 га, из расчета коэффициента семейности 2,5, здесь смогут проживать 8 человек.

Размещение индивидуальной жилой застройки предусмотрено на юго-востоке Восточного планировочного района, на пустующих незастроенных территориях.

2.  Общественно-деловая зона

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в центре поселка на свободных территориях.

Существующий комплекс общественных зданий предлагается дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания.

Развитие зоны общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль основных планировочных осей села и на их пересечении.

Формирование общественно-делового центра села предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования и плоскостных спортивных сооружений.

3. Зоны производственного использования

Существующие производственные объекты, функционирующие  в зоне производственного использования пос. Полинчет, предлагается сохранить на этих же площадках. Качественное развитие данных территорий предполагается осуществлять за счет следующих мероприятий:

- размещение на свободных площадках существующих промышленных зон новых производственных объектов;

- снижение вредного воздействия производств на существующую окружающую жилую застройку, расположенную в непосредственной близости от производственных предприятий;

- разработка проектов санитарно-защитных зон предприятий для установления реального негативного воздействия на окружающую жилую застройку;

- запрет на размещение новой жилой застройки в границах санитарно-защитных зон предприятий;

4. Зона озелененных территорий и рекреационного назначения

В состав рекреационной зоны пос.Полинчет входят озелененные территории общего пользования,  лес,  открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- территории, прилегающие к р. Чуна.

5. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Отдельные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры выявлены в пос. Полинчет (см. разделы «Инженерная инфраструктура», «Транспортная инфраструктура»).

Генеральным  планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерной инфраструктуры (в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи,  а также объектов транспортной инфраструктуры)  на территории поселка Полинчет.

6. Зона сельскохозяйственного использования

Основу сельскохозяйственной зоны пос. Полинчет составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

7. Зоны с особыми условиями использования (см. раздел «Охрана природы и окружающей среды»):

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны;

- первый пояс ЗСО;

- санитарные разрывы ЛЭП.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения:

- границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1% обеспеченности;

- заболоченные территории.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено, за исключением  границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1 % обеспеченности.

Функциональное зонирование с Кондратьево

Функциональное зонирование территории этого населенного пункта подготовлено исходя из особенностей современного использования территории, положения деревни в системе расселения с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границах этого населенного пункта устанавливается выше разработанное проектное функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующее положение

Полинчетское сельское поселение расположено на севере Тайшетского района Иркутской области. В составе сельского поселения 2 населенных пункта.

Текущее состояние и ограничения развития транспортной сети поселения предопределены равнинным слабопересеченным рельефом тайги Сибири с относительно однородным низким уровнем освоения территории.

Ниже представлены основные характеристики поселения, касающиеся его площади, населения и транспортно-географического положения.

Таблица 1

| Название населенного пункта | Численность населения на 01.01.2011 г., человек | Площадь территории, га | Число дворов, единиц | Расстояние населенного пункта до областного центра, км | Расстояние населенного пункта до центра муниципального района, км | Расстояние населенного пункта до ближайших ж/д вокзала, станции, платформы, км | Расстояние населенного пункта до ближайшего автовокзала (автостанции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок общественного транспорта (в том числе автовокзалы, автостанции, автобусные остановки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полинчетское муниципальное образование |
| пос.Полинчет | 345 | 86,5 | 143 | 937 | 261 | 37 | 261 | да/да |
| с.Кондратьево | 188 | 71,5 | 57 | 932 | 266 | 32 | 266 | да/да |
| Урочище "Кадарея"** | 24 |  |  |  |  |  |  |  |

Транспортно-географическое положение поселения можно считать неудовлетворительным – поселение существенно удалено от крупнейшего транспортного узла района – г. Тайшета и не имеет альтернативных транспортных связей с другими крупными транспортными узлами.

Транспортная сеть поселения представлена автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы поселения, и, связывая пространственно разделенные территории, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития  отношений между населенными пунктами.

Существенным ограничением социально-экономического развития поселения с точки зрения транспортного фактора можно считать:

- отсутствие железнодорожного транспортного общего пользования;

- отсутствие железнодорожного транспорта необщего пользования№

- сезонная проходимость части автодорог;

- отсутствие авиационного транспорта общего пользования (что ограничивает мобильность жителей поселения и делает его изолированным в условиях временной ограниченности проходимости автодорог общего пользования;

- отсутствие внутренних водных путей общего пользования с габаритными глубинами, что делает невозможным в настоящее время и на перспективу организацию судоходства в пределах поселения (без учета паромов);

- отсутствие трубопроводного транспорта (и в первую очередь газопроводов).

На территории сельского поселения большое число (а также суммарная протяженность) бесхозных и лесовозных автодорог, часть из которых выполняет общепользовательские функции.

Сеть автодорог общего пользования представлена дорогами муниципального значения. Автодороги федерального и регионального значения на территории поселения отсутствуют.

Транспортно-дорожная инфраструктура отсутствует.

Транспортное обслуживание населения находится в неудовлетворительном состоянии. Жители поселения могут воспользоваться лишь автомобильным (включая автобусный) транспорт для удовлетворения потребностей в транспортной мобильности. При этом дорожная сеть представлена дорогами низшей технической категории (5), находящимися как в удовлетворительном, так и в неудовлетворительном состоянии.

Надежность транспортной сети поселения недостаточная. При выходе из строя одного-двух фрагментов автодорожной сети значительная часть площади поселения будет находиться в транспортной изоляции.

По данным ДРСУ Тайшетского района Ообщая протяженность автодорог местного значения в пределах поселения на 1.01.2012 г. составляет 22,6км.

В том числе:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования – 22,6 км;

- из них – протяженность автодорог с твердым покрытием составляет 22,6  км;

- протяженность автодорог с щебеночным и гравийным покрытием составляет – 0 км.

Количество мостов на территории поселения составляет 1; из них деревянных мостов – 1.

Проектные предложения

На 1-ую очередь:

Капитальная реконструкция автодорог (в пределах поселения, перевод всех участков в 3 техническую категорию):

- Автодорога «Тамтачет – Кондратьево».

- Кондратьево-Горевая.

Реконструкция автодорог:

- не  требуется.

Строительство (и капитальная реконструкция автодорог):

- не  требуется.

Строительство подъездов к населенным пунктам:

- не требуется.

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в отдельных населенных пунктах.

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движения автобусов общего пользования (по регулярным маршрутам, см. ниже) должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах поселения и в пределах Тайшетского района в целом, а также для обеспечения транзита автотранспорта проектом рекомендуется заменить имеющийся мост на металлический, железобетонный или сталебетонный и не использовать при строительстве новых мостов древесные материалы.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (в н. п. Полинчет)

Основные предлагаемые мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры поселения представлены на карте планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон.

В прогнозном периоде проектом рекомендуется:

- обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием.

- связать все населенные пункты с постоянным населением более 100 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 50 до 200 человек – не менее одного раза в сутки.

Проектом также предусматривается:

- в связи с частичным переходом на газомоторное топливо строительство АГЗС в п. Полинчет.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание (восстановление) светофоров во всех населенных пунктах в пределах автодорог, автотранспортный поток на которых в расчетном году превысит 500 ед./сутки;

- создание ИДН (искусственных дорожных неровностей) в п. Полинчет.

Для развития рекреации на территории поселения рекомендуется создание автосервисных комплексов, включающих автостоянку в н. п. Полинчет; а также создание площадки для отдыха водителей автотранспорта (что необходимо на перспективу для улучшения автотранспортного обслуживания предприятий и организаций, а также жителей поселения).

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетной площадки для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи и для возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В области трубопроводного транспорта возможна газификация населенных пунктов (с числом жителей не менее 150 чел. к расчетному сроку) при условии реализации проекта строительства магистрального газопровода, проходящего через территорию Тайшетского района.

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1. Водоснабжение

Существующее положение

Полинчетское муниципальное образование

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Полинчетского муниципального образования служат подземные воды. Централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования нет.

с. Полинчет

Для хозяйственно-питьевых целей населения используются децентрализованные источники водоснабжения – две самоизливающиеся артезианские скважины (ул. Горная,10 и ул. Школьная, 12). Водоснабжение школы осуществляется от отдельного водозабора (скважина, совмещенная с водонапорной башней). Качество питьевой воды отвечает нормативным требованиям.

Часть населения (50%) для питьевых целей пользуется личными скважинами, расположенными на приусадебных участках.

Для технических целей (полив) в теплое время года используются поверхностные источники.

с. Кодратьево

Население для хозяйственно-питьевых целей пользуется личными скважинами, расположенными на приусадебных участках.

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- отсутствие  централизованной системы водоснабжения в с. Полинчет;

- высокий процент износа водозаборных сооружений;

- отсутствие  водоподготовки на водозаборе.

Проектные предложения

Полинчетское муниципальное образование

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд Полинчетского муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.

Объем хозяйственно-питьевого водопотребления условно принимается равным суммарному водопотреблению населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Объем воды, который потребуется населенным пунктам, входящим в состав Полинчетского муниципального образования, принимается в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупненной среднесуточной норме водопотребления – 150 л/сут на человека. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление по населенным пунктам приводится в таблице 1.

Таблица 1

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ПОЛИНЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Полинчет | 150 | 250 | 37,5 |
| с. Кодратьево | 150 | 150 | 22,5 |
| Всего по Полинчетскому муниципальному образованию | - | 400 | 60,0 |

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

В населенных пунктах с числом жителей до 1 тыс. человек принимается один пожар, с расходом 5 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) ( 1000 ( 108 м3.

В населенных пунктах необходимо строительство местных противопожарных водоемов и устройство подъездов к естественным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Полинчетского муниципального образования

Принимая во внимание проектную численность населения, настоящим проектом предлагается строительство в с. Полинчет летнего водопровода.

с. Полинчет

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с. Полинчет запланированы следующие мероприятия:

1.	Реконструкция существующих водозаборных сооружений (замена насосного оборудования и водоподъемных труб в скважинах, установка приборов учета расхода и уровня воды на скважинах, ремонт и утепление павильонов скважин, оборудование водозаборных сооружений установками по водоподготовке и обеззараживанию воды).

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

2. Перевод водозаборных сооружений на крановый режим водоотбора.

- Строительство летнего водопровода и водонапорной  башни для хранения запаса воды.

- Организация зон ЗСО водозаборов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

- Организация контроля качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения.

с. Кодратьево

Населенный пункт не имеет перспективы развития. Предусматривается использование существующих источников водоснабжения с организацией контроля качества потребляемой воды.

8.2. Водоотведение бытовых стоков

Существующее положение

Полинчетское муниципальное образование

Населенных пунктов, имеющих централизованную систему водоотведения бытовых стоков, на территории муниципального образования нет. Жидкие бытовые отходы (ЖБО) от застройки собираются в выгребные ямы. Отходы не вывозятся, и утилизируются на месте.

Проблемы системы бытовой канализации:

- неорганизованный вывоз ЖБО от населения.

Проектные предложения

Полинчетское муниципальное образование

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Объем водоотведения бытовых стоков от Полинчетского муниципального образования условно принимается равным суммарному водоотведению от населенных пунктов, входящих в его состав.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки и отсутствие крупных промышленных предприятий, норма водоотведения принимается в размере 80% от нормы водопотребления. Проектное водоотведение бытовых стоков по населенным пунктам приводится в таблице 2.

Таблица 2

ВОДООТВЕДЕНИЕ БЫТОВЫХ СТОКОВ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ПОЛИНЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Полинчет | 120 | 250 | 30 |
| с. Кодратьево | 120 | 150 | 18 |
| Всего по Полинчетскому муниципальному образованию | - | 400 | 48 |

Мероприятия по развитию систем бытовой канализации

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоотведения бытовых стоков от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

В населенных пунктах с численностью жителей менее 400 человек строительство централизованной системы бытовой канализации не предусматривается.

Сточные воды от производственных предприятий и животноводческих комплексов необходимо очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС).

с. Полинчет, с. Кодратьево

Исходя из проектной численности населения, в населенных пунктах строительство централизованной системы бытовой канализации не предусматривается. Для водоотведения сточных вод рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Здания, в которых расположены объекты соцкультбыта, рекомендуется оборудовать внутренней канализацией с отводом сточных вод в водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Площадку для утилизации ЖБО рекомендуется оборудовать на проектируемом полигоне ТБО.

8.3. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Полинчетского муниципального образования осуществляется от центров питания энергоснабжающих компаний ОАО «ИЭСК».

По территории Полинчетского муниципального образования проложены транзитные системообразующие воздушные ЛЭП напряжением  500 кВ федерального значения, а также ЛЭП 110 и 35 кВ.

Потребители электрической энергии планируемой территории получают электроэнергию от ПС с. Полинчет и ПС с. Кондратьево.

Распределение электроэнергии осуществляется через трансформаторные подстанции, расположенные в каждом населенном пункте.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при не отклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.

Проектные предложения

В соответствии с планируемым  перспективным объемом капитального строительства на территории Полинчетского муниципального образования поселения генеральным планом предлагается осуществить  на перспективу  следующие  мероприятия:

- Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

- Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев;

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 6/10 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно-распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1-ых этажах жилых или общественных зданий.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка проектируемых электрических сетей.

8.4.Теплоснабжение

Существующее положение

На территории Полинчетского муниципального образования нет сетей и объектов теплоснабжения.

Проектные предложения

Теплоснабжение общественно-деловой и индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

8.5. Санитарная очистка

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения (муниципального образования).

Существующее положение

Полинчетское муниципальное образование

Для организации сбора и складирования бытовых отходов и мусора используются два земельных участка общей площадью 1,5 га. Свалки являются несанкционированными. Разрешительная документация на использование данных территорий для утилизации ТБО находятся в стадии оформления.

с. Полинчет

Для складирования и утилизации отходов используется несанкционированная свалка  ТБО, расположенная примерно в 300 м от южной границы населенного пункта. Свалка расположена на территории бывшего нижнего склада лесозаготовок, и занимает территорию 1,0 га. Организованный вывоз ТБО производится в теплое время года.

с. Кодратьево

Для складирования и утилизации отходов используется несанкционированная свалка  ТБО, расположенная примерно в 300 м от северной границы населенного пункта. Свалка расположена на территории бывшего склада лесозаготовок, и занимает территорию 0,5 га. Организованный вывоз ТБО производится в теплое время года.

Проблемы санитарной очистки МО:

- наличие несанкционированных свалок, расположенных с нарушением нормативных требований;

- низкий уровень экологической культуры населения;

- недостаток спецмашин и механизмов.

Проектные предложения

Полинчетское муниципальное образование

Объем ТБО от Полинчетского муниципального образования условно принимается равным объему ТБО от населенных пунктов, входящих в его состав.

Расчеты образования количества ТБО для сельского населения проведены согласно справочнику «Твердые бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001 г, из расчета 400 кг/год на жителя для неблагоустроенных жилых домов.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки, в местах утилизации предполагается утилизировать порядка 60% от всего объема ТБО, остальной объем отходов будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение.

Таблица 3

РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ ТБО ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ПОЛИНЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Население, чел. | Расчетный объем ТБО, тонн/год | Объём ТБО поступающих на утилизацию, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Полинчет | 250 | 100 | 60 |
| с. Кодратьево | 150 | 60 | 36 |
| Всего по Полинчетскому муниципальному образованию | 400 | 160 | 96 |

Ввиду того, что существующие свалки п. Полинчет и с. Кодратьево расположены с нарушением нормативных требований (расстояние от жилой застройки менее 1 км), настоящим проектом рекомендуется рассмотреть вопрос о строительстве новых полигонов ТБО, удовлетворяющих санитарным требованиям.

До окончания обустройства нового места утилизации ТБО будут использоваться существующие свалки, на территории которых необходимо проводить мероприятия по их техническому обслуживанию.

Все несанкционированные свалки на территории Полинчетского муниципального образования подлежат ликвидации. Администрации муниципального образования необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.

На расчетный срок для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Тайшетского района, на основании разработанных и утвержденных документов территориального планирования,  рекомендуется  выполнить проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Тайшетский район».

п. Полинчет, с. Кодратьево

Для утилизации ТБО от населенных пунктов предлагается строительство новых мест утилизации – полигонов ТБО, удовлетворяющих санитарным требованиям.

Ориентировочное место для строительства полигона для п. Полинчет выбрано западнее населенного пункта (расстояние по дороге около 3 км); для с. Кодратьево севернее населенного пункта (расстояние по дороге около 3 км).

Среди населения необходимо проводить разъяснительную работу по необходимости утилизации отходов на одном санкционированном месте, что обеспечит экологическую безопасность территории всего муниципального образования.

До окончания обустройства новых мест утилизации ТБО будут использоваться существующие мусорные свалки, которые в дальнейшем подлежат рекультивации.

Предлагается осуществить охват населенных пунктов контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок для временного хранения ТБО с твердым покрытием и применением стандартных герметических  мусоросборников.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки территории населенного пункта необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта.

8.6. Связь

Существующее положение

Отрасль «Связь» относится к интенсивно развивающимся отраслям и видам деятельности на территории области. Развитие связи способствует удовлетворению потребностей населения поселения в области получения и обмена информацией. Развитие связи способствует повышению инвестиционной привлекательности территории, способствует притоку новых инвестиций в другие отрасли.

На современном этапе в пределах поселения действует следующие основные виды связи:

- почтовая;

- телефонная (стационарная и мобильная);

- радиосвязь.

Почтовая связь на территории поселения представлена отделением почтовой связи в с. Полинчет

Прочие виды связи. В последние годы высокими темпами в районе и на территории поселения развивается сотовая связь. Услуги сотовой связи предоставляются такими операторами, ЗАО «МегаФон», ОАО «МТС»

Проектные предложения

Проектными предложениями по развитию связи в поселении является:

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи;

- развитие электросвязи в пределах поселения, установка универсальных таксофонов (не менее одного в каждом из населенных пунктов с числом жителей более 20);

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала);

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение объема услуг и качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных прочих торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах)), развитие услуг экспресс-доставки товаров.

Необходимо в будущем (проектное предложение):

Проведение на территории поселении волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для всех населенных пунктов с населением более 0,2 тыс. чел.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях поселения рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 45% (среднероссийского значения к 2015 г.) и 65% (среднероссийского значения к 2025 г.).

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала.

Системы спутниковой связи должны действовать в населенном пункте с. Полинчет.

Для улучшения качества обслуживания населения сельского поселения необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи.

9. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ. ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное состояние окружающей природной среды Полинчетского сельского поселения определяется состоянием геологической среды, воздуха, поверхностных и подземных вод, животного и растительного мира.

Состояние отдельных компонентов природной среды находится в тесной зависимости от величины техногенной нагрузки.

9.1. Техногенная нагрузка

Техногенная нагрузка на территории поселения относительно невелика. Почти 99,5% её площади занимают таёжные леса.

Техногенную нагрузку создают два сельских населённых пункта со своим жилищно-коммунальным хозяйством, крестьянско-фермерское хозяйство, лесопильный завод, электроподстанции, объекты размещения отходов.

9.2. Состояние геологической среды

На территории поселения наиболее нарушена геологическая среда.

На сегодняшний день  преобразование окружающей среды связано как с природными факторами, обусловленными опасными геологическими процессами, так и с техногенными. Человек активно меняет рельеф и ландшафты, занимаясь сельским хозяйством, строительством дорог, промышленным и гражданским строительством, лесным хозяйством и т.д.

Наибольшим изменениям подвергается рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), а также общий облик территории её ландшафты, что происходит за счёт вырубки лесов, проявления оползневых, эрозионных, мерзлотных процессов, меандрирования русел рек и образования старичных озёр и островов.

Изменяется и геологическое строение территории. Целостность геологического массива на территории района нарушается,  в основном, горными выработками, пробуренными при инженерно-геологических изысканиях, поисковых и разведочных работах, карьерной разработкой полезных ископаемых, устройством колодцев, захоронением бытовых отходов и т. д.

В геологическом  разрезе появляется новый тип отложений – техногенный.

Определённым изменениям подвергаются гидрогеологические условия. Под воздействием природных (паводки) и техногенных факторов (утечки из водонесущих коммуникаций) изменяются уровень и состав подземных вод (за счёт загрязнения неочищенными стоками).

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области, степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Полинчетского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как слабая.

9.3. Состояние атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха в Полинчетском сельском поселении можно оценить как благоприятное, так как на его территории отсутствуют какие-либо крупные стационарные источники, загрязняющие воздух.

Загрязнителем атмосферного воздуха в поселении в какой-то мере является автомобильный транспорт. Но крупных транспортных магистралей в поселении нет и количество транспортных средств не столь значительное.

Автомобильные дороги поселения  имеют гравийно-песчаное покрытие, поэтому после прохождения транспорта, кроме вредных выхлопов,  возможно запыление территории.

Оценить загрязнение воздуха от транспорта не представляется возможным ввиду отсутствия данных непосредственно по поселению.

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод

На территории Полинчетского сельского поселения водные ресурсы представлены поверхностными и подземными водами.

Единственная крупная водная артерия р. Чуна, протекающая по территории поселения, является слабозагрязнённой, индекс загрязнения воды (ИЗВ) не превышает 1-2. Загрязнителями являются железо и медь, а также отмечается недостаточное химическое потребление кислорода (ХПК).

Загрязнение речной воды носит трансграничный характер.

Крупных загрязнителей поверхностных вод на территории поселения нет.

Подземные воды на территории поселения хорошо защищены от загрязнения и являются экологически чистыми.

В водоснабжении местного населения значительно преобладают пресные подземные воды.

На территории поселения имеется две самоизливающиеся скважины, глубиной 84 и 56 м. Скважины не оборудованы, самоизливающаяся вода течёт по канаве в реку. Трубы в скважинах прогнили. Качество воды не проверялось.

Примерно 50% населения имеют собственные скважины и отбирают воду с глубины 5-8 м. Качество этих вод также не определялось.

9.5. Состояние почвенного покрова

Почвы Полинчетского сельского поселения в некоторой мере  подвержены эрозионным процессам, заболачиванию.

Загрязнение почв носит локальный характер. В основном оно приурочено к свалкам, сельскохозяйственным объектам, складам ядохимикатов, дорогам.

Земли сельскохозяйственного назначения Полинчетского сельского поселения, в общем, относятся к экологически чистым, а производимая на них продукция – к экологически чистой.

9.6. Состояние растительного и животного мира

Редкие и ценные виды дикорастущих растений исчезают в результате вырубки лесов, перепахивания земель, выпаса скота, заготовки лекарственных и декоративных растений, ведения различной хозяйственной деятельности.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования основывается на Правилах заготовки древесины, соблюдение которых позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективное возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Животный мир является неотъемлемой частью экосистем. К сожалению, многие виды животных по разным причинам снижают свою численность и переходят в разряд исчезающих. В том числе, лишаются своей среды обитания из-за вырубки лесов. Не малую роль в этом играет браконьерство.

Существует опасность возникновения пожаров.

За последние годы сухонос, серый гусь, дрофа и кобчик уже не гнездятся, а числятся как залётные.

В Красную книгу занесены: таёжный  гуменник, клоктун, могильник, балабан и азиатский бекасовидный веретенник.

Сокращается численность орлана-белохвоста и большого подорлика.

Из млекопитающих в Красную книгу России включены прибайкальский подвид черношапочного сурка, алтае-саянский подвид северного оленя, красный волк, манул и др.

В реках исчезли некоторые виды рыб. Большой редкостью в  реках является осётр.

9.7. Состояние проблемы бытовых отходов

На территории поселения выделено место для сбора твёрдых бытовых отходов, но санитарно-защитная зона от  свалок (2 свалки) не выделена.

Территория поселения захламлена отходами деревообработки.

В поселении не разработана система сбора и очистки территории от мусора, нет централизованной канализации.

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории.

На территории Полинчетского сельского поселения зоны с особыми условиями использования представляют:

- запретные водоохранные полосы лесов;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов.

Запретные водоохранные полосы лесов

В пределах запретной водоохраной полосы вдоль реки Чуна выделена нерестоохранная полоса лесов.

Нерестоохранные зоны защищают нерестилища ценных промысловых рыб.

Ширина этих зон вдоль р. Чуна в пределах Полинчетского поселения составляет от 2-5 км.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных и лесных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В них запрещается проведение рубок главного пользования.

Водоохранные зоны источников поверхностных вод, прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В Полинчетском районе установлены водоохранные зоны для р. Чуна, протяжённостью свыше 50 км, и для её притоков, протяжённостью до 10 км и 50 км.

Ширина водоохранной зоны устанавливается от истока рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Соблюдение специального режима на территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- в лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от водоводов, подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения.

На территории поселения централизованного водоснабжения нет.

Источники водоснабжения населения оборудованы неудовлетворительно. Охранные зоны от них не установлены.

На территории Полинчетского поселения не всегда соблюдаются  требования СанПиН 2.1.4.1175-02 по содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения.

Санитарные разрывы, придорожные зоны транспортных коммуникаций

Транспортная сеть Полинчетского сельского поселения представлена автомобильными дорогами с гравийно-песчаным покрытием.

Вдоль автомобильных дорог общего пользования должны быть установлены придорожные полосы. Границы придорожных полос устанавливаются для дорог II технической категории – 75 метров, III –IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

На территории поселения, где все дороги не выше пятой технической категории, должна быть установлена придорожная полоса в 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.

В случае превышения указанного расстояния следует предусматривать не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны ЛЭП

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям санитарных норм.

Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Размеры санитарных разрывов приведены в нижеследующей таблице.

Таблица

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 50 |

Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

В соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств рекомендуется установить следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса опасности - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса опасности- 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса опасности- 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса опасности - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса опасности– 50 м.

На территории поселения имеется один лесопильный завод, который можно отнести к промышленным объектам V класса опасности, санитарно-защитная зона для которого равна 50 м.

Для полигонов ТБО устанавливается санитарно-защитная зона шириной 500 м.

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

- для кладбищ – в зависимости от размера от100 до 300 м;

- для свалок ТБО – 1000 м;

- для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья скота по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

9.9. Комплексная оценка территории

На основании анализа состояния отдельных компонентов природной среды можно сделать следующие выводы:

На рассматриваемой территории техногенная нагрузка невелика. Основными её видами являются жилищно-коммунальное и сельское хозяйство и лесопромышленный комплекс. Некоторую техногенную нагрузку создаёт   автомобильный транспорт.

Территории населённых пунктов ежегодно затапливаются паводковыми водами.

Отмечается сильный размыв берегов.

Степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Полинчетского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как слабая.

Состояние атмосферного воздуха в Полинчетском сельском поселении можно оценить как благоприятное, так как на его территории отсутствуют какие-либо крупные источники, загрязняющие воздух.

Крупных загрязнителей поверхностных и подземных вод на территории поселения нет. Слабое загрязнение поверхностных вод носит трансграничный характер.

Подземные воды на территории поселения хорошо защищены от загрязнения и являются экологически чистыми.

В водоснабжении местного населения значительно преобладают пресные подземные воды. Объекты водоснабжения, которыми пользуются до 50% населения, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Анализ качества подземных вод, используемых для водоснабжения, не производится.

Земли сельскохозяйственного назначения Полинчетского сельского поселения, в общем, относятся к экологически чистым, а производимая на них продукция также является  экологически чистой.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования на рассматриваемой территории основывается на соблюдении Правил заготовки древесины, что позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Редкие и исчезающие виды животных и растений занесены в Красную книгу  Иркутской области и Российской Федерации и находятся под защитой государства.

На территории поселения существует риск возникновения лесных пожаров.

На территории поселения имеются несанкционированные свалки, территории населённых пунктов несколько захламлена отходами от заготовки и переработки леса.

На территории поселения отсутствует санкционированный, отвечающий всем санитарным нормам скотомогильник.

Вопреки существующему законодательству посреди посёлка находится кладбище.

Регламент зон особого использования на территории Полинчетского муниципального образования соблюдается частично.

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории Полинчетского сельского поселения следует:

- строго выполнять все пункты регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- постоянно заботится о защите и воспроизводстве лесов;

- провести мероприятия по снижению риска возникновения лесных пожаров;

- провести мероприятия по берегозащите и защите территории от наводнения во время паводков;

- организовать мониторинг состояния вод, используемых для водоснабжения (их употреблению должны предшествовать соответствующие анализы, в том числе, бактериологические);

- для улучшения водоснабжения   отремонтировать скважины, заменить прогнившие трубы, ликвидировать самоизлив скважин на поверхность земли;

- оборудовать свалку с санитарно-защитной зоной;

- ликвидировать все несанкционированные свалки;

- организовать систему  регулярной очистки территории от мусора и бытовых отходов;

- организовать переработку отходов от лесопильного завода;

- канализировать населённые пункты поселения по неполной раздельной системе;

- организовать поверхностный сток со всей территории на очистные сооружения;

- провести соответствующие исследования с тем, чтобы определить место для нового кладбища и прекратить функционирование кладбища в центре п. Полинчет;

# произвести благоустройство и  озеленение населённых пунктов;

- для улучшения качества жизни населения организовать на территории поселения общедоступные  места отдыха;

# совершенствовать систему контроля за состоянием окружающей природной среды в населённых пунктах поселения;

- рационально использовать природные ресурсы и повышать уровень экологической безопасности;

- постоянно проводить мероприятия по организации экологического  образования;

- формировать систему поощрения, административных мер и экономических рычагов, направленных на сохранение окружающей среды.

10. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В составе настоящего Генерального плана отображена информация об объектах истории и культуры, расположенных на территории Полинчетского муниципального образования.

Охрана объектов культурного наследия - под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с  73 ФЗ.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Территория объекта культурного наследия — земли историко–культурного назначения, исторически и функционально связанные с объектом культурного наследия, граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном федеральным законодательством.

Территория памятников истории и культуры (объекта культурного наследия) — границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации.

Территории объектов культурного наследия

В границах Полинчетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области, в соответствии с данными государственного учета (письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 76-37-5155/12  от 29/08/2012 г.)  состоит 1 объект археологического наследия  (см. таблицу).

В соответствии с законом Иркутской области по охране ОКН, при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории Иркутской области следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации.

В соответствии с требованиями схемы территориального планирования предусматривается сохранение объектов культурного наследия на территории МО «Тайшетский район». Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

Зоны охраны

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Режим использования земель в границах  установленных зон охраны объектов культурного наследия определяется градостроительными регламентами в отношении территорий,  определенных проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В настоящее время на территории МО «Тайшетский район» охранные зоны объектов культурного наследия не установлены. Улицы на которых расположены выявленные объекты культурного наследия требуют дальнейшего изучения и выполнения дополнительных работ по включению выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр, а также определения границ территорий земель историко-культурного назначения.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия сельского поселения Полинчетское предлагаются следующие мероприятия:

1. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии:

-	проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены известные объекты археологического наследия, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

-	формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

-	проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

2. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения:

- выведение памятников археологии из зоны хозяйственного освоения и выделения территории памятников археологии и их охранных зон в отдельный кадастровый участок с особым режимом использования.

-	разработка проектов зон охраны имеющихся на данных участков памятников археологии.

3. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников архитектуры и садово-паркового искусства:

-	принятие органами охраны объектов культурного наследия решения о целесообразности сохранении в списке объектов культурного наследия утраченных зданий и сооружений;

-	проведение дополнительных исследований объектов, представляющих историческую, культурную и научную ценность, и их включение в списки объектов культурного наследия.

4. Определение и установление границ территорий объектов культурного наследия, с переводом их земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Проведение ремонтно-реставрационных работ.

6. Разработка и утверждение научно-проектной документации:

-	проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране;

-	проектов восстановления и благоустройства парков.

7. Согласование градостроительной и хозяйственной деятельности:

-	согласование документации на проектирование и проведение ремонтно-строительных и прочих видов работ, любой хозяйственной деятельности, в том числе, земляных работ на объектах культурного наследия;

-	согласование градостроительной и хозяйственной деятельности с органами охраны объектов культурного наследия на территориях, по предложениям данной работы включенным в «планируемые границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия)», а также на территориях, находящихся в границах зон охраны согласно названным выше проектам, – до утверждения вновь выполненных проектов зон охраны соответствующих объектов культурного наследия.

8. Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

Таблица 1

СПИСОК ПАМЯТНИКОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ  ХУДОЖЕСТВЕННУЮ И КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛИНЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | Значение памятников Категория охраны | Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Кондратьево 1» | правый берег р.Чуны, в 5 км на ЮВВ от СВ окраины д.Кондратьево |

# 11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Утвержден 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (в редакции от 20.03.2011 N 41-ФЗ с изм., внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г.);

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ вступил в силу с 01.01.2007 в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 93-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 25 июня 2012 года);

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Утверждена Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от "26" мая 2011 г. N244;

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года N 19;

- Закон Иркутской области от 23 июля 2008 г. N 59-ОЗ "О градостроительной деятельности в Иркутской области" (с изменениями от 30 июня 2009 г.);

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности. Утверждена Приказом Минприроды России от 29.12.95 № 539;

- Материалы Федеральной службы государственной статистики;

- Схема территориального планирования Иркутской области, Санкт-Петербург 2009 г (в редакции 2011 г.);

- Схема территориального планирования муниципального образования «Тайшетский район». Концепция градостроительного и социально-экономического развития, г.Иркутск 2012 г.;

- Концепция развития Лесопромышленного комплекса иркутской области На период 2006-2015 годы, Иркутск 2006 г.;

- Лесохозяйственный регламентТерриториальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тайшетскому лесничеству, г.Иркутск 2008 г.;

- Лесной план Иркутской области, Иркутск, Санкт-Перебург - 2008 г.;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2007-2017 годы, Утвержденная решением Думы Тайшетского района № 231 от 26 июня 2007 г.;

- Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 100-оз «О статусе и границах муниципальных образования Тайшетского района Иркутской области» (с изменениями на 10 октября 2005 года).;

- Паспорта территорий населённых пунктов Тайшетского района Иркутской области;

- Материалы по современному состоянию систем водоснабжения и водоотведения бытовых стоков, предоставленные администрацией МО Полинчетское;

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт- Петербург, 2009 г);

- Данные, предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах;

# Материалы программы комплексного социально-экономического развития Полинчетского муниципального образования на 2011- 2015 годы;

- Социально-экономический паспорт и паспорт территории МО Полинчетское;

- Материалы по современному состоянию системы утилизации ТБО в МО Полинчетское, предоставленные администрацией МО.

# Footnotes

По данным паспорта Полинчетского муниципального образования

Таблица составлена по материалам  технического задания на подготовку сводной программы комплексного проекта развития территорий,  материалам Программы комплексного социально-экономического развития Полинчетского муниципального образования на 2011-2015 годы, материалам экономического отдела муниципального образования  "Тайшетский  район"

По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области