Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры  и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Полинчетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 1

Положения о территориальном планировании

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры  и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Полинчетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 1

Положения о территориальном планировании

Первый заместитель

Генерального директора                                                                  С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству и проектным работам                                 И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                               Е.Г. Кузьмина

Главный архитектор проекта                                                           О.З. Воронова

Авторский коллектив

Руководитель проекта 						Бычков С.И.

Главный инженер проекта					Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта					Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, к.г.н.		Вайнберг Э.И.

Главный инженер проекта – экономист, к.э.н.		Мачульская О.В.

Главный инженер проекта - экономист			Чельцова Н.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.		Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.		Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 		Вахрамова М.А.

Инженер-экономист						Боева Е.В.

Инженер по ВИК и санитарной очистке			Рязанова Н.В.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 	Рукавишников Н.А.

Инженер-эколог 1 категории	,                                                                                    специалист по компьютерным технологиям		Пономарев С.В.

Ведущий архитектор						Зайчикова И.Н.

Архитектор 2 категории					Бажанова Е.В.

Архитектор							Самылов К.В.

Архитектор							Беликова И.В.

Инженер 1 категории						Корабинских М.

Инженер 								Шулая И.А.

Инженер								Хайруллин А.Р.

Техник								Лисовский А.О.

Экономист								Романова А.С.

Экономист								Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Полинчетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Полинчетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Полинчетского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон Полинчетского муниципального образования (М 1:50 000) (Основной чертеж). Фрагмент с. Полинчет (М 1:5 000) |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями использования территории Полинчетского муниципального образования (М 1:50 000). Фрагмент с. Полинчет (1:5 000). |
|  |  | 2.3 | Лист ГП3. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Полинчетского муниципального образования (М 1:50 000). Фрагмент с. Полинчет (1:5 000). |

ТОМ 1.  ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  ПЛАНИРОВАНИИ ПОЛИНЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ											6

1. ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ			7

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ			7

1.2. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ				8

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-                    ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ										10

2.1. ПРОЕКТНАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ	10

2.2. ПРОЕКТНОЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ               ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ							12

2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ										17

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ И

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ							18

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ    ИНФРАСТРУКТУРЫ								18

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ            ИНФРАСТРУКТУРЫ								19

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 			22

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО            НАСЛЕДИЯ											23

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ                ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ					25

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Полинчетского муниципального образования (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» на основании муниципального контракта №0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Цель проекта – обеспечение градостроительными средствами улучшение качества жизни населения и экономики поселения, определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в интересах живущего и будущих поколений.

Задачи проекта для достижения поставленной цели:

- разработка основные направления градостроительного развития территории с учётом особенностей социально-экономического развития, историко-культурного наследия и природных условий;

- определение планируемых зон различного функционального назначения;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для исполнения полномочий органов местного самоуправления поселения;

- определение зон с особыми условиями использования территорий поселения, в том числе на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- определение основных направлений улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- определение основных направлений развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры;

- определение перечня мероприятий по территориальному планированию.

Проект генерального плана Полинчетского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской области подготовлен в соответствии с требованиями нормативно-правовых, программно-стратегических и градостроительных документов Российской Федерации, Иркутской области, Тайшетского района, Полинчетского сельского поселения.

Так как цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий – приоритетов и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности настоящую работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения градостроительными средствами.

1. ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Полинчетское муниципальное образование расположено на севере Тайшетского района. На севере и западе муниципальное образование граничит с Красноярским краем, на востоке с Брусовским МО, на юге с Тамтачетским поселением Тайшетского района.

Расстояние от поселка Полинчет до районного центра около 260 км, до ближайшей ж.д. станции Тамтачет – 40 км, из которых 14 км – в весенне-летний и осенний периоды – труднопроезжие.

Земельный фонд поселения составляет 340,5 тыс. га, из которых   99,5% заняты лесами, 0,5% приходится на земли сельскохозяйственного назначения.

Численность населения поселения по состоянию 01.01.2012 г. человек (по данным федеральной службы государственной статистики, с учетом Всероссийской переписи населения 2010 г.) составила 502 человека (2010 г. – 523, 2011 г. - 519).

Для поселения характерна естественная убыль населения, сложившаяся в результате превышения смертности над рождаемостью, старение населения, отрицательное сальдо механического движения.

На территории Полинчетского муниципального образования высокий уровень безработицы.

За последние годы количество работающих за пределами поселения возросло.

В состав поселения входит 3 населенных пункта: п. Полинчет на левом берегу р. Чуны, с. Кондратьево – на правом берегу Чуны, вновь образованный населенный пункт, не оформленный в настоящее время юридически – на правом берегу  Чуны, в урочище «Кадарея».

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

На территории муниципального образования нет градообразующих  предприятий.

На территории муниципального образования функционирует 8 предприятий малого бизнеса, из которых 3 КФК, которые занимаются выращиванием и реализацией продуктов животноводства, овощеводства и  лесозаготовками, 2 малых предприятия занимаются заготовкой и реализацией древесины, 3 индивидуальных предпринимателя заняты обеспечением населения продуктами питания и промышленными товарами.

Работоспособное население поселения занято частично в вышеуказанных предприятиях, многие работают в соседних поселениях, где есть предприятия, некоторые выезжают на работу за пределы области.

85% семей содержат личные подсобные хозяйства, многие из них могли бы реализовать излишки мясомолочной, овощеводческой продукции, но по причине бездорожья и большой отдаленности от районного центра этого не происходит.

По той же причине не открываются предприятия малого бизнеса по производству продуктов животноводства, продуктов овощеводства, предприятия лесопромышленного  комплекса и другие.

Значительная доля населения в поселении имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Для поселения характерна высокая дотационность местного бюджета. Доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета поселения составляет  менее 5%.

Общая площадь жилищного фонда на начало 2012 г. составила 9, 4 тыс. кв. м.  Среднедушевая обеспеченность обшей  площадью жилищ составила около 18,7 кв.м.

Высокий износ жилищного фонда имеет место в п. Полинчет, ветхое  состояние жилищ в с.Кондратьево, строительство нового жилья в поселении отсутствует.

Материально-техническая база объектов здравоохранения, образования и культуры устарела и требует обновления.

Из-за отсутствия в бюджете муниципального образования  средств  отсыпка дрог и текущий ремонт не осуществляется.

По причине непроезжих дорог услугами транспорта население не обеспечено.

Местной телефонной и сотовой связи в поселении не существует.

Объекты по оказанию бытовых услуг в муниципальном образовании отсутствует. Отсутствуют предприятий общественного питания, предприятий по ремонт теле-, видео аппаратуры, ремонту обуви, парикмахерские.

1.2. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Возможные направления развития Полинчетского сельского поселения определяются его транспортно-географическим и природно-ресурсным потенциалом, наличием земельных, водных и лесных ресурсов, благоприятными экологическими условиями.

Полинчетское поселение в целом богато, большими площадями дерново-карбонатных почв, обладающих высокими лесорастительными свойствами.

Использование потенциала лесных земель должно строиться на полной реализации полезностей леса – средоформирующих, сырьевых, продовольственных, лекарственных, кормовых, охотничьих, рекреационных и т.д. в соответствии с  лесохозяйственным регламентом Бирюсинского лесничества агентства лесного хозяйства Иркутской области.

Как и весь Тайшетский район поселение расположено в зоне рискованного земледелия

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание низкомеханизированного труда.

Однако, с учетом социально – экономической ситуации в стране вероятна необходимость сохранения и развитие самозанятости и самообеспечения населения путем развития личного подсобного хозяйства, охоты, рыболовства.

В целях развития мелкорозничной торговли целесообразно строительство объектов торговли во всех населенных пунктах поселения.

В урочище «Кадарея» при непосредственном участии населения могут быть построены начальная школа, ФАП и ЛЭП – 10  Полинчет – Кадарея.

Степень реализации возможных направлений развития поселения определяется социально-экономической ситуацией в стране и в Иркутской области, действующей в разные периоды развития поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Оценка численности населения. В силу значительной неопределенности социально-экономической и демографической ситуации (и в том числе миграционной ситуации) в стране, Иркутской области и на территории Тайшетского района перспективная численность населения поселения на расчетный срок может быть оценена сугубо ориентировочно в 0,4  тыс. человек, на первую очередь – 0,45.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. ПРОЕКТНАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ

В качестве элементов планировочной структуры поселения Генпланом рассматриваются 2 населенных пункта,  автомобильная дорога и река Чуна.

В качестве основной транспортно-планировочной оси Генеральным планом рассматривается автомобильная дорога ”Тамтачет-Полинчет-Кондратьево”, второстепенная ландшафтно-природная планировочная ось рассматривается вдоль р.Чуна.

Главным планировочным центром, объединяющим и организующим территорию Полинчетского сельского поселения, Генеральным планом  рассматривается поселок Полинчет.

Второстепенным планировочным центром, организующим южную часть территории поселения,  Генеральным планом рассматривается с. Кондратьево, расположенное на противоположенной стороне реки.

Новое строительство размещается в пределах существующих границ  поселка Полинчет. Выбор территории сделан на основе анализа планировочной структуры и градостроительных возможностей поселения (см. схему «Карта планируемого размещения объектов местного значения. Границы населенных пунктов. Функциональные зоны. Основной чертеж»).

Проектная планировочная структура поселка  Полинчет

Генеральный план Полинчетского муниципального образования предусматривает органичное развитие планировочной структуры села

Основные принципиальные предложения по планировочной структуре села:

- сохранение и развитие сложившегося планировочного каркаса поселка и прилегающих территорий;

- гармоничная взаимосвязь природного ландшафта и функционально-планировочной  линейной структуры;

- строительство новых и реконструкция существующих объектов социально-бытового назначения, объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

- модернизация застройки для более эффективного использования застроенной территории в зависимости от ее градостроительной ценности;

- формирование территории нового строительства, выход полноценной застройки (индивидуального жилищного строительства) на востоке поселка;

- увязка жилого фонда с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры;

- основной планировочный центр формируется на основе существующего общественно-делового центра;

- в целях упорядочивания социально-бытовой инфраструктуры предлагается формирование 2-х планировочных районов: Северо-западного и Восточного;

- формирование рекреационной территории вдоль р. Бирюсы.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры пос. Полинчет с небольшими реконструктивными мероприятиями.

Генеральным планом предлагается территориально-планировочная организация поселка Полинчет в существующих границах в составе  двух планировочных районов – Северо-западного и Восточного.

Границей, делящей поселок на планировочные районы, является центральная магистральная улица.

1.Северно-западный планировочный район Генеральным планом формируется на основе  селитебных  территорий поселка, в состав которых входят объекты и учреждения социально-бытовой инфраструктуры  (средняя и начальная школы, ФАП, магазин, Дом культуры), памятник, артезианская скважина, территорию производственного использования, с расположенными здесь предприятиями лесозаготовки, территорию кладбища.

2. Восточный планировочный район Генеральным планом формируется на основе развивающегося общественно-делового  центра поселка, включающего в себя здание администрации, отделение  почты, переговорный пункт, магазины,  артезианская скважина КФХ, лесозаготовка и переработка.

Генеральным планом предлагается формирование в этом планировочном районе одного участка жилой территорий усадебной индивидуальной застройки.

Развитие планировочного центра поселка Полинчет

Общественно-деловой центр, в силу своей разуплотненной застройки, располагает резервными территориями для размещения планируемых объектов общественного назначения.

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой территории в центре поселка, с возможным размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично, периодического пользования.

Транспортная схема поселка решена с учетом существующей структуры уличной сети. Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция (см. раздел «Транспортная инфраструктура»).

Основные градостроительные мероприятия по совершенствованию планировочной структуры:

- частичная реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- формирование новой жилой застройки поселка;

- формирования общественного центра;

- формирование инженерно-транспортной сети территории поселка;

- организация благоустроенной зеленой зоны с элементами рекреации.

Генеральным планом предусмотрено незначительное развитие пос. Полинчет за счет территорий новой жилой застройки.

Проектная планировочная структура с. Кондратьево

Данный населенный пункт имеет простую планировочную структуру с выделенным центром и прочей периферийной территорией под жилую застройку.

В селе находятся сельский Дом культуры, начальная школа, магазин, памятник, ФАП, спутниковая связь КБ ИСКРА, КФХ лесозаготовка и переработка.

Генеральным планом не предусмотрено каких-либо значимых мероприятий по реконструкции и совершенствованию планировочной структуры,  предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой территории в центре села, с размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного пользования.

2.2. ПРОЕКТНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения жизнедеятельности населения, (основываясь на базе фактического функционального использования территории).

Предложения и мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры территории Полинчетского муниципального образования учитывают природные и ландшафтные условия, инженерно-строительные условия, эколого-планировочные и санитарные ограничения, сложившуюся структуру застройки и проектное функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

С целью развития и преобразования функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2032 года, Генеральным планом поселения разработаны:

- предложения по изменению существующего функционального зонирования территории, с учетом предложений первоочередного и перспективного развития проектируемой территории;

- предложения по преимущественно функциональному использованию земельных участков в разрезе функциональных зон каждого вида ( для установления видов разрешенного использования указанных объектов в составе Правил землепользования и застройки);

- параметры выделенных функциональных зон (площадь зоны, численность населения);

- границы функциональных зон (на карте функционального зонирования территории поселения) в соответствии с нижеприведенным перечнем:

Генеральным планом предлагается следующее функциональное зонирование территории  поселения:

- Жилая зона

Жилая зона включает в себя усадебную застройку (индивидуальную и малоэтажную многоквартирную).

Генеральным планом предусматривается возможность формирования частичной усадебной застройки  на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками в пос. Полинчет, с. Кондратьева.

Генеральным планом определены новые территории под размещение индивидуальной жилой застройки в пос.Полинчет в пределах существующей  границы, на неиспользуемых территориях поселения.

2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами,  учреждениями здравоохранения,  общеобразовательной школы, дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в пос.Полинчет и развивающейся зоны в с. Кондратьево,  на свободных территориях.

Существующий комплекс общественных зданий предлагается дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания.

Формирование общественно-деловых центров предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования и плоскостных спортивных сооружений.

3. Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Генеральным планом рассматривается сохранение лесозаготовки и деревообработки как базовой отрасли промышленности и стимулирование качественного развития  данной отрасли.

Генеральным планом  предусмотрены мероприятия по улучшению качества жилой среды посредством снижения негативного влияния производственных объектов на жилую застройку.

Существующие производственные объекты, функционирующие в промышленной зоне пос. Полинчет, предлагается сохранить на этих же площадках.

4. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя зоны сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями.

Основу сельскохозяйственной зоны поселения составляют территории крестьянских фермерских хозяйств, садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

В перспективе, имеющиеся территориальные резервы внутри  населенных пунктов целесообразно использовать для возможного развития территорий подсобных хозяйств.

5. Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

Основу структуры рекреационных территорий поселения формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения.

6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры.

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерно-транспортной на территории поселения и населенных пунктах.

7. Зона специального назначения

Включает в себя территории кладбищ.

Генеральным планом предлагается благоустройство и проведение соответствующих мероприятий на территории кладбища.

8. Зона объектов водного фонда

Включает в себя территории реки Чуны и ее притоков.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

9. Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса, запретные полосы лесов вдоль водных объектов; защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  нерестоохранные полосы лесов, эксплуатационные леса.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

10. Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы;

#### санитарно-защитные зоны;

- первый пояс ЗСО;

#### санитарные разрывы от линий ЛЭП;

- санитарные разрывы от нефтепровода.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено

Территории, исключаемые из градостроительного освоения:

- границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1% обеспеченности;

- заболоченные территории.

Функциональное зонирование территории  поселка Полинчет

В границе поселка Полинчет устанавливаются следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона

Частично новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье территориях пос. Полинчет путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками.

Генеральным планом определены новые территории под жилую застройку в структуре жилого фонда, как индивидуальная жилая застройка, ее размещение предусмотрено на востоке пос. Полинчет, на пустующих незастроенных территориях поселения.

Генеральным планом предлагается:

- на первую очередь (2022 г.) - территория для развития социально-бытовой инфраструктуры в общественно-деловом центре;

- на расчетный срок (2032 г.) - территория для развития жилищного строительства (размещение усадебной застройки (индивидуальной и многоквартирной).

Ориентировочная площадь территории – 0,6 га, из расчета коэффицента семейности =2,5, здесь смогут проживать 8 человек.

2.  Общественно-деловая зона

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в центре поселка на свободных территориях.

Существующий комплекс общественных зданий возможно дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания.

3. Зоны производственного использования

Основу производственной деятельности поселка составляют предприятия лесной и деревообрабатывающей отрасли.

Генеральным планом рассматривается сохранение лесозаготовки и деревообработки как базовой отрасли промышленности и стимулирование качественного развития  данной отрасли.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию производственной зоны с целью определения территорий для новых производственных и коммунальных объектов, а так же мероприятия по улучшению качества жилой среды посредством снижения негативного влияния производственных объектов на жилую застройку

Существующие производственные объекты, функционирующие в промышленной зоне пос. Полинчет, предлагается сохранить на этих же площадках, запрет на размещение новой жилой застройки в границах санитарно-защитных зон предприятий;

4. Зона озелененных территорий и рекреационного назначения

Основу структуры рекреационных территорий поселка формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- территории, прилегающие к р. Чуна.

5. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Генеральным  планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерно-транспортной инфраструктуры   на территории поселка Полинчет.

6. Зона сельскохозяйственного использования

Основу зоны сельскохозяйственного использования пос.Полинчет составляют зоны  садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  поселка рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств и подсобных хозяйств.

7. Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны

- первый пояс ЗСО;

#### санитарные разрывы от линий ЛЭП;

- санитарные разрывы  от нефтепровода.

Территории, исключаемые из градостроительного освоения:

- границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1% обеспеченности;

- заболоченные территории.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено, за исключением  границы возможного затопления  территории при прохождении паводка 1% обеспеченности.

Функциональное зонирование села  Кондратьево

Функциональное зонирование территории этого населенного пункта подготовлено исходя из особенностей современного использования территории, положения  деревни.  в системе расселения с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границах этого населенного пункта устанавливается выше разработанное проектное  функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

4.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Имеющихся у населенного пункта пос. Полинчет территориальных ресурсов достаточно для нормального функционирования и размещения всех необходимых объектов на период расчетного срока Генерального плана.

Генеральным планом не предлагается изменение границ населенного пункта пос. Полинчет. Граница  населенного пункта с. Кондратьево не претерпят изменений.

Основываясь на каждой функциональной зоне, на следующей стадии проектирования будут установлены территориальные зоны, для которых в «Правилах землепользования и застройки» определены границы и градостроительные регламенты.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На 1-ую очередь:

- капитальная реконструкция автодорог (в пределах поселения, перевод всех участков в 3 техническую категорию): Тамтачет-Кондратьево, Кондратьево-Горевая.

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в отдельных населенных пунктах.

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движения автобусов общего пользования, должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Проектом рекомендуется заменить имеющийся мост на металлический, железобетонный или сталебетонный и не использовать при строительстве новых мостов древесные материалы.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (в н. п. Полинчет)

В прогнозном периоде проектом рекомендуется:

- обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием.

- связать все населенные пункты с постоянным населением более 100 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 50 до 200 человек – не менее одного раза в сутки.

Проектом предусматривается в связи с частичным переходом на газомоторное топливо  строительство АГЗС в п. Полинчет.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание ИДН (искусственных дорожных неровностей) в п. Полинчет.

Для развития рекреации на территории поселения рекомендуется создание автосервисных комплексов, включающих автостоянку в н. п. Полинчет; а также создание площадки для отдыха водителей автотранспорта (что необходимо на перспективу для улучшения автотранспортного обслуживания предприятий и организаций, а также жителей поселения).

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетной площадки для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи и для возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.

В с. Полинчет предлагается реконструкция существующих водозаборных сооружений, с оборудованием водозаборов установкой по водоподготовке и строительство летнего водопровода.

Мероприятия по развитию системы водоотведения бытовых стоков

Исходя из проектной численности населения, в населенных пунктах муниципального образования строительство централизованной системы бытовой канализации не предусматривается. Для водоотведения сточных вод рекомендуется применять автономные системы канализации, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации. Площадку для утилизации ЖБО рекомендуется оборудовать на проектируемом полигоне ТБО.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения

Генеральным планом предлагается осуществить на перспективу следующие мероприятия:

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Теплоснабжение общественно-деловой и индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

Мероприятия по развитию системы санитарной очистки

Ввиду того, что существующие мусорные свалки п. Полинчет и с. Кодратьево расположены с нарушением нормативных требований (расстояние от жилой застройки менее 1 км), настоящим проектом рекомендуется рассмотреть вопрос о создании нового межпоселкового полигона ТБО, удовлетворяющего санитарным требованиям.

Все несанкционированные свалки на территории муниципального образования подлежат ликвидации.

Для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Тайшетского района рекомендуется разработать проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Тайшетский район».

Мероприятия по развитию связи

Проектными предложениями по развитию связи в поселении является:

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи;

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала).

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение объема услуг и качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных  торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет, развитие услуг экспресс-доставки товаров

Необходимо в будущем:

Проведение на территории поселения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)  для всех населенных пунктов с населением более 0,2 тыс. чел.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях поселения рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 45% (среднероссийского значения к 2015 г.) и 65% (среднероссийского значения к 2025 г.).

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала.

Системы спутниковой связи должны действовать в с. Полинчет.

Для улучшения качества обслуживания населения поселения необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории Полинчетского сельского поселения следует:

- строго выполнять все пункты регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- постоянно заботится о защите и воспроизводстве лесов;

- провести мероприятия по снижению риска возникновения лесных пожаров;

- провести мероприятия по берегозащите и защите территории от наводнения во время паводков;

- организовать мониторинг состояния вод, используемых для водоснабжения (их употреблению должны предшествовать соответствующие анализы, в том числе, бактериологические);

- для улучшения водоснабжения   отремонтировать скважины, заменить прогнившие трубы, ликвидировать самоизлив скважин на поверхность земли;

- оборудовать свалку с санитарно-защитной зоной;

- ликвидировать все несанкционированные свалки;

- организовать систему  регулярной очистки территории от мусора и бытовых отходов;

- организовать переработку отходов от лесопильного завода;

- канализировать населённые пункты поселения по неполной раздельной системе;

- организовать поверхностный сток со всей территории на очистные сооружения;

- провести соответствующие исследования с тем, чтобы определить место для нового кладбища и прекратить функционирование кладбища в центре п. Полинчет;

- произвести благоустройство и  озеленение населённых пунктов;

- для улучшения качества жизни населения организовать на территории поселения общедоступные  места отдыха;

- совершенствовать систему контроля за состоянием окружающей природной среды в населённых пунктах поселения;

- рационально использовать природные ресурсы и повышать уровень экологической безопасности;

- постоянно проводить мероприятия по организации экологического  образования;

- формировать систему поощрения, административных мер и экономических рычагов, направленных на сохранение окружающей среды.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия сельского поселения Полинчетское предлагаются следующие мероприятия:

1. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии:

- проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены известные объекты археологического наследия, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

- формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

- проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

2. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения:

- выведение памятников археологии из зоны хозяйственного освоения и выделения территории памятников археологии и их охранных зон в отдельный кадастровый участок с особым режимом использования.

- разработка проектов зон охраны имеющихся на данных участков памятников археологии.

3. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников архитектуры и садово-паркового искусства:

- принятие органами охраны объектов культурного наследия решения о целесообразности сохранении в списке объектов культурного наследия утраченных зданий и сооружений;

- проведение дополнительных исследований объектов, представляющих историческую, культурную и научную ценность, и их включение в списки объектов культурного наследия.

4. Определение и установление границ территорий объектов культурного наследия, с переводом их земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Проведение ремонтно-реставрационных работ.

6. Разработка и утверждение научно-проектной документации:

- проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране;

- проектов восстановления и благоустройства парков.

7. Согласование градостроительной и хозяйственной деятельности:

- согласование документации на проектирование и проведение ремонтно-строительных и прочих видов работ, любой хозяйственной деятельности, в том числе, земляных работ на объектах культурного наследия;

- согласование градостроительной и хозяйственной деятельности с органами охраны объектов культурного наследия на территориях, по предложениям данной работы включенным в «планируемые границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия)», а также на территориях, находящихся в границах зон охраны согласно названным выше проектам, – до утверждения вновь выполненных проектов зон охраны соответствующих объектов культурного наследия.

8. Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Перечень мероприятий по территориальному планированию развития поселения (мероприятия и объекты капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления района и поселения на территории муниципального образования):

- реконструкция объектов социальной сферы, укрепление материально-технической базы социальных объектов;

- строительство начальной школы, Кадарея;

- строительство ФАПа, Кадарея;

- капитальный и текущий ремонт жилищного фонда;

- совершенствование организации первичной медико-санитарной помощи населению;

- организация заготовки лесных семян;

- развитие промыслово-охотничьей деятельности;

- приведение дорожной сети в соответствие с принятым законодательством РФ и Иркутской области;

- реконструкция автодорог (в пределах поселения, перевод всех участков в 3 техническую категорию) автодорога «Тамтачет-Кондратьево, Кондратьево-Горевая;

- усовершенствование улиц – дорог на территории населенных пунктов, организация их освещения;

- реконструкция существующих водозаборных сооружений с оборудованием установкой по водоподготовке и строительство летнего водопровода, с. Полинчет;

- рассмотреть вопрос о создании нового межпоселкового полигона ТБО, удовлетворяющего санитарным требованиям;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- выполнение регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- организация мониторинга состояния вод, используемых для водоснабжения;

- разработка проекта водоохранных зон источников водоснабжения; организация  водоохранных зон источников водоснабжения;

- осуществление работ по благоустройству и озеленению населённых пунктов;

- уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии;

- проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены объекты, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

- разработка проектов зон охраны выявленных памятников историко-культурного наследия, прежде всего, регионального значения;

- рассмотреть предложение генерального плана Полинчетского поселения по границам населенного пункта Кадарея.